ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОКАНТОВКИ
ШИРИНОЙ 8 мм  №795-840-108

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке приспособления отключите электропитание швейной машины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для строчки одной иглой используйте левую иглу.

- Подготовка

Установите вместо прижимной лапки лапку, входящую в комплект данного приспособления.

Отрежьте полоску эластичной ткани шириной  2,5 - 3,5 см по направлению растяжения.

① Направление растяжения

②2,5 - 3,5 см

ПРИМЕЧАНИЕ:

Окончательная ширина загнутой ленты должна быть около 8 мм.

- Установка опорной пластины

Установите опорную пластину на машину, вставив втулку снизу пластины в левое отверстие в крышке петлителя. Совместите овальное отверстие в опорной пластине с отверстием под винт справа в крышке петлителя и закрепите опорную пластину установочным винтом.

③ Опорная пластина	④ Втулка

⑤ Левое отверстие	⑥ Овальное отверстие

⑦ Отверстие под винт справа	⑧ Установочный винт

- Загрузка ленты

Откройте направляющую ленты на себя.

⑨ Направляющая ленты

Вставьте ленту изнаночной стороной к себе через направляющую (см. рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для более удобной установки отрежьте конец ленты по диагонали (см. рис. 2).

⑩ Изнанка ленты

⑪ Диагональный срез

Вставьте ленту в направляющую трубку и протяните ленту пинцетом через отверстие в направляющей трубке, пока ее конец не выйдет наружу.

⑫ Направляющая трубка

⑬ Отверстие

⑭ Пинцет

Вытяните ленту на 5 см от среза трубки и заверните ее под прямым углом.

⑮ Срез трубки

⑯ 5 см

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните пробную строчку, чтобы убедиться в том, что края ленты завернуты ровно (см. рис. A). Если заворот неровный (см. рис. В или C), ослабьте регулировочный винт D и/или E и отрегулируйте положение верхней и/или нижней направляющей.

⑰ Регулировочный винт D

⑱ Регулировочный винт E

⑲ Верхняя направляющая

⑳ Нижняя направляющая

- Установка приспособления

Поместите приспособление на опорную пластину, совместив отверстия для винтов с прорезью (2), и слегка затяните два барашка (входят в комплект принадлежностей машины) так, чтобы приспособление можно было перемещать.

① Приспособление для окантовки

② Прорезь

③ Установочная пластина

④ Отверстия под винты

⑤ Барашки (входят в комплект принадлежностей машины)

Отцентруйте завернутую ленту и иглы, перемещая приспособление влево или вправо. Надежно затяните два барашка.

⑥ Левая игла

⑦ Правая игла

⑧ Свёрнутая лента

- Шитьё

Вставьте край ткани изделия слева в свёрнутую ленту. Опустите прижимную лапку и медленно начните строчить.

⑨ Ткань

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем прошивать изделие, попробуйте строчку на лоскуте ткани.

Во время шитья не натягивайте ленту или ткань.

Направляющая кромки  №795-839-104

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке этой направляющей отключите швейную машину от сети.

- Подготовка

Загните кромку нужной ширины и прогладьте ее утюгом.

① Ширина кромки

② Лицевая сторона ткани

- Установка направляющей кромки

Поместите направляющую кромки на машину и закрепите ее на крышке петлителя двумя установочными винтами.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установочные винты затяните так, чтобы направляющую кромки можно было перемещать.

③ Установочные винты

④ Отверстия под винты

Размещение ткани

Поместите ткань на направляющую и под прижимную лапку.

Опустите иглу так, чтобы левая игла слегка касалась необработанного края.

Опустите прижимную лапку.

⑤ Левая игла

Передвиньте направляющую и установите ее выступ относительно необработанного края ткани, затем крепко затяните два установочных винта (3).

⑥ Выступ направляющей

Заведите направляющую планку в загнутую кромку, нажимая на неё в месте (8), как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для возврата в исходное положение направляющей планки, нажмите на кнопку (9).

⑥ Выступ направляющей

⑦ Направляющая планка

⑧ Рычаг

⑨ Кнопка

Ослабьте два барашка (11) и передвиньте направляющую кромки влево до ее касания кромки загиба.

⑩ Направляющая кромки

⑪ Барашки

⑫ Кромка загиба

Слегка продвиньте сглаживатель кромки влево так, чтобы кромка материала удерживалась кончиком сглаживателя.

⑬ Сглаживатель кромки

ПРИМЕЧАНИЯ:

Ослаблять два шарнирных винта не нужно.

Перед тем как шить изделие, попробуйте сделать кромку на куске ткани.

⑭ Шарнирные винты

- Шитьё

Выполняйте строчку, направляя необработанный край ткани левой рукой по выступу направляющей

ПРИМЕЧАНИЕ:

При шитье  кромки изделия трубчатой формы, (юбка, рукав и т.п.) до начала шитья отсоедините направляющую планку кнопкой (9).

⑮ Точка начала шитья

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОКАНТОВКИ
                      ШИРИНОЙ 12 мм  №795-843-008

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке этой направляющей отключите швейную машину от сети.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для строчки одной иглой используйте левую иглу.

- Подготовка

Установите вместо прижимной лапки лапку, входящую в комплект данного приспособления.

Отрежьте полосу эластичной ткани шириной 42 мм по направлению растяжения.

① Направление растяжения

② 42 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Окончательная ширина загнутой ленты должна быть около 12 мм.

- Установка опорной пластины

Установите опорную пластину на машину, вставив втулку снизу пластины в левое отверстие в крышке петлителя. Совместите овальное отверстие в опорной пластине с отверстием под винт справа в крышке петлителя и закрепите опорную пластину установочным винтом.

③ Опорная пластина	④ Втулка

⑤ Левое отверстие	⑥ Овальное отверстие

⑦ Отверстие под винт справа	⑧ Установочный винт

3   Заправка ленты

Откройте направляющую ленты на себя.

⑨ Направляющая ленты

Вставьте ленту изнаночной стороной к себе через направляющую (см. рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для более удобной установки отрежьте конец ленты по диагонали (см. рис. 2).

⑩ Изнанка ленты

⑪ Диагональный отрез

Вставьте ленту в направляющую трубку и протяните ленту пинцетом через отверстие в направляющей трубке, пока ее конец не выйдет наружу.

⑫ Направляющая трубка

⑬ Отверстие

⑭ Пинцет

Вытяните ленту на 5 см от среза трубки и заверните ее под прямым углом.

⑮ Срез трубки

⑯ 5 см

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните пробную строчку, чтобы убедиться в том, что края ленты завернуты ровно (см. рис. A). Если заворот неровный (см. рис. В или C), ослабьте регулировочный винт D и/или E и отрегулируйте положение верхней и/или нижней направляющей.

⑰ Регулировочный винт D

⑱ Регулировочный винт E

⑲ Верхняя направляющая

⑳ Нижняя направляющая

- Установка сшивателя

Установите приспособление на опорную пластину, совместив отверстия для винтов с прорезью в приспособлении, и слегка затяните два барашка так, чтобы приспособление можно было перемещать.

①Приспособление

② Прорезь

③ Установочная пластина

④ Отверстия под винты

⑤ Барашки

Отцентруйте свёрнутую ленту и иглы, перемещая приспособлении влево или вправо. Надежно затяните два барашка.

⑥ Левая игла

⑦ Правая игла

⑧ Завернутая лента

- Шитьё

Вставьте край ткани изделия слева в заворот. Опустите прижимную лапку и медленно начните шить.

⑨ Ткань

ПРИМЕЧАНИЯ:

Прежде чем прошивать изделие, попробуйте строчку на лоскуте ткани.

Во время шитья не натягивайте ленту или ткань.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ  РЕЗИНКИ

шириной от 9 до 13,5 мм, №795-817-106

Для собственной безопасности при замене принадлежностей отключайте напряжение выключателем питания.

Установите приспособление (A) на машину, заверните два барашка (B), входящие в комплект швейной машины, но не затягивайте их до конца.

Отстегните зажим (C) влево и высвободите крепежную пластину (D).

Расположите резинку так, чтобы ее правый край был выровнен относительно направляющей линейки (E).

Протяните примерно 6 см резинки под прижимной лапкой.

Застегните удерживающую пластину (D) и закрепите конец зажимом (C).

Убедитесь в том, что резинка находится в пазу (F).

Передвиньте пальцем ползун (H) так, чтобы удерживающая пластина направляла левую сторону резинки.

Барашком (G) отрегулируйте натяжение резинки:

- по часовой стрелке – больше,

- против часовой стрелки – меньше.

Отрегулируйте боковое расположение резинки, ослабив два барашка (B) и передвинув весь блок влево или вправо.

Крепко затяните барашки (B).

Поместите ткань под прижимную лапку и сшейте ее конец с концом эластичной ленты. (Опробуйте строчку на куске ткани, прежде чем прострачивать ткань).

Для получения лучших результатов попробуйте выполнить строчку с различной затяжкой барашка (G), прежде чем приступать к строчке изделия.

ЛАПКА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ НАПРАВИТЕЛЕМ

№795-820-102

Установки машины:

Длина стежка:	3 ÷ 3,5

Натяжение нити левой иглы:	4

Натяжение нити правой иглы:	4

Натяжение нити петлителя:	3

- Разверните ткань лицевой стороной вверх, как показано на рисунке.

- Ослабьте винт (B) и установите направляющую пластину (D) по центральной отметке (C). Затем затяните винт (B).

- Придвиньте загнутый край ткани вплотную к направляющей пластине (D) и опустите лапку. Поверните маховик на себя и убедитесь в том, что загнутый край находится по центру двух игл (E и F).

- Если загнутый край находится не по центру двух игл (E и F), ослабьте установочный винт (B) и отрегулируйте положение направляющей пластины (D).

ПРОЗРАЧНАЯ РАСПОШИВАЛЬНАЯ ЛАПКА

№795-821-103

Перед установкой лапки отключите напряжение выключателем питания

- Отметки (A и C) на кончике лапки указывают положения игл, а отметка (B), указывает центр лапки и может использоваться для направления ткани.

Строчка по отмеченной линии

Заверните край ткани на изнаночную сторону и разгладьте ее. Прочертите линию (D) портняжным мелком по лицевой стороне ткани для отметки края ткани. Расположите ткань так, чтобы левая игла попадала слева от отмеченной линии (E). Опустите прижимную лапку. Осторожно выполните строчку по отмеченной линии. По окончании строчки поднимите прижимную лапку и извлеките ткань, потянув ее назад. Вытяните нити игл на изнаночную сторону и свяжите концы.

Рукавная платформа

При шитье на рукавной платформе прошейте кромку, как описано выше. Прошив изделие по кругу, продолжите строчку ещё на расстояние от 4 до 5 см. Отрежьте нити в начале и в конце строчки.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ РЕЗИНКИ

шириной от 6 до 8,5 мм,  №795-816-105

Для собственной безопасности при замене любых принадлежностей отключайте напряжение выключателем питания.

Установите приспособление для пришивания резинки (A) на машину, заверните два барашка (B), входящие в комплект машины, но не затягивайте их до конца.

Отстегните зажим (C) влево и высвободите крепежную пластину (D).

Расположите резинку так, чтобы ее правый край был выровнен относительно контрольной линейки (E).

Протяните примерно 6 см резинки под прижимной лапкой.

Застегните удерживающую пластину (D) и закрепите конец зажимом (C).

Убедитесь в том, что лента находится в пазу (F).

Передвиньте пальцем ползун (H) так, чтобы удерживающая пластина направляла левую сторону эластичной ленты.

Барашком (G) отрегулируйте натяжение эластичной ленты:

- по часовой стрелке – больше,

- против часовой стрелки – меньше.

Отрегулируйте боковое расположение эластичной ленты, ослабив два барашка (B) и передвинув весь блок влево или вправо.

Крепко затяните барашки (B).

Поместите ткань под прижимную лапку и сшейте ее конец с концом эластичной ленты. (Опробуйте строчку на куске ткани, прежде чем прострачивать ткань.)

Для получения лучших результатов попробуйте выполнить строчку с различной затяжкой барашка (G), прежде чем приступать к строчке изделия.

# Text boxes

Конструкция

Данное приспособление предназначено для окантовки необработанного края эластичной ткани лентой.

3

1

Рис. 2

Рис. 1

2

4

1

2

4

1

2

Конструкция

Данная направляющая может использоваться для кромок шириной от 1,5 см до 4,5 см.

1

Рис. 2

Рис. 1

Конструкция

Данное приспособление предназначено для окантовки необработанного края эластичной ткани лентой.

6

5

4

(Обратная сторона направляющей кромки)

3

2

1

2

3

4

1

2

4

1

2